Отправление поезда

Многие из Вас когда-нибудь замечали, что перед тем, как двинуть состав поезда вперед, машинист нередко подает весь состав назад. Для чего это делается?

Это делается в том случае, если сцепки между вагонами стоящего на станции состава натянуты. Если паровоз станет тянуть состав в таком виде, ему придется сдвигать с места весь состав сразу; при тяжелом составе это ему не под силу. Если паровоз предварительно подал состав назад; сцепки тогда ослабляются, и состав приводится в движение вагон за вагоном последовательно. Нагрузка на локомотив при этом гораздо меньше.